HMF28-10

Four à micro-ondes

Notice d'utilisation

# Merci d'avoir choisi la qualité Carrefour. Ce produit a été élaboré avec soin par une  équipe d'experts et selon la réglementation en vigueur. Pour plus de confort dans l'utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice et de la conserver.

TABLE DES MATIÈRES

PRECAUTIONS DE SÉCURITE	3

CONTENU DE L’EMBALLAGE	Erreur ! Signet non défini.

CARACTÉRISTIQUES	Erreur ! Signet non défini.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	Erreur ! Signet non défini.

INSTALLATION ET ENTRETIEN	5

Ustensiles	5

Installation du plateau tournant	Erreur ! Signet non défini.

Installation du four sur un plan de travail	7

Installation	8

Instructions de fonctionnement	8

Nettoyage	Erreur ! Signet non défini.

GUIDE DE DÉPANNAGE	Erreur ! Signet non défini.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ	Erreur ! Signet non défini.

MARQUES COMMERCIALES	Erreur ! Signet non défini.

MISE AU REBUT DU PRODUIT	Erreur ! Signet non défini.

# PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Ne pas se conformer à ces instructions peut causer un accident fatal, un incendie ou un choc électrique.

- Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes aux capacités physiques, mentales, sensorielles réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances (y compris les enfants), sauf si une personne responsable de leur sécurité les surveille afin d’éviter qu’ils ne jouent avec l’appareil.

- Les enfants doivent rester sous surveillance afin de garantir qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

- Cet appareil est conçu pour une utilisation exclusivement domestique.

- Ne tirez pas sur le câble d’alimentation pour débrancher l’appareil, tirez toujours sur la prise mâle.

- Ne pas utiliser en extérieur.

- Pour des raisons de sécurité, ne laissez jamais l’appareil sans surveillance pendant qu’il fonctionne.

- L’appareil doit être placé sur une table ou sur une surface plane.

- Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d’éviter un danger.

- ATTENTION: Risque de blessure

Il est dangereux pour quiconque, autre qu’un réparateur professionnel, de tenter d’effectuer une réparation ou un entretien car cela implique d’enlever les façades du produit qui protègent contre l’exposition de l’énergie des micro-ondes.

- Les surfaces accessibles peuvent devenir chaudes durant le fonctionnement.

ATTENTION : En raison des températures générées, les enfants doivent impérativement rester sous la surveillance d’un adulte lorsque le four fonctionne en mode combiné.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

- ATTENTION: Le four ne doit pas être utilisé si la porte ou les joints de la porte sont endommagés. Faites-le réparer par une personne qualifiée.

- ATTENTION: Pour des raisons de sécurité, toute opération d’entretien ou de réparation nécessitant le démontage d’une pièce offrant une protection contre l’énergie micro-ondes doit impérativement être effectuée par une personne dûment qualifiée.

- ATTENTION: Les liquides et autres aliments ne doivent pas être chauffés dans des récipients fermés, ils risqueraient d’éclater.

- ATTENTION: Les enfants ne doivent être autorisés à utiliser le four sans surveillance que s’ils se sont fait expliquer en détail son mode de fonctionnement et s’ils sont pleinement conscients des risques liés à une utilisation inadéquate du four.

- Ne pas utiliser de récipients autres que ceux conçus pour aller dans un four micro-ondes.

- Les récipients en papier ou en carton sont susceptibles de prendre feu ; restez à côté du four pour surveiller.

- En cas de fumée, éteignez l’appareil ou débranchez-le, et laissez la porte fermée afin que les flammes soient étouffées.

- Les liquides chauffés par micro-ondes peuvent bouillir de manière soudaine après être sortis du four : Manipulez les récipients avec précaution.

- Afin d’éviter tout risque de brûlures, les biberons et pots pour bébés doivent impérativement être mélangés ou secoués après chauffage aux micro-ondes, et la température du contenu doit être vérifiée avant consommation.

- Les œufs durs et œufs crus ne doivent en aucun cas être chauffés aux micro-ondes à l’intérieur de leur coquille : Ils risqueraient d’exploser pendant ou après le chauffage.

- Voir le chapitre NETTOYAGE pour le nettoyage des joints, des cavités et des parties adjacentes.

- Le four doit être nettoyé régulièrement, et tout résidu alimentaire doit être systématiquement enlevé.

- Si le four n’est pas régulièrement nettoyé, les parois risquent de se détériorer ; cela peut abimer l’appareil et être dangereux.

- Dans le cas de fours permettant l’utilisation de sondes thermiques, n’utilisez que le type de sonde thermique recommandé pour le four.

# CONTENU DE L’EMBALLAGE

- Four à micro-ondes (1)

- Plateau en verre (1)

- Ensemble support du plateau tournant (1)

- Support de grille (1)

- Manuel d’instructions (1)

# CARACTÉRISTIQUES

- Panneau de contrôle

- Axe du plateau tournant

- Ensemble support du plateau tournant

- Plateau en verre

- Vitre d’observation

- Assemblage de la porte

- Système de verrouillage de sécurité

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation  				230V~ 50Hz

Puissance d’entrée (convection)		2500W

Puissance d’entrée (micro-ondes)	1450W

Puissance de sortie (micro-ondes)	900W

Puissance du grill				1100W

Fréquences des micro-ondes		2450MHz

Classe de protection 				I

Consommation en mode de veille         	Affichage activé :       0.79W

Affichage désactivé : 0.44W

# INSTALLATION ET ENTRETIEN

## Ustensiles

Référez-vous aux instructions du paragraphe " Matériaux pouvant ou ne pouvant pas être utilisés dans un four à micro-ondes".

Certains ustensiles non métalliques ne doivent pas être utilisés dans un four à micro-ondes. En cas de doute, vous pouvez tester ces ustensiles en suivant la procédure suivante.

Test à pratiquer sur les ustensiles :

1. Versez un verre d’eau froide (250ml) dans un contenant recommandé pour micro-ondes et placez l’ustensile à tester dans l’eau.

2. Faites chauffer le four à la puissance maximale durant 1 minute.

3. Touchez l’ustensile en prenant garde de ne pas vous brûler. Si l’ustensile vide est chaud, ne l’utilisez pas pour le four à micro-ondes.

4. Ne faites pas chauffer le four plus d’une minute.

Matériaux pouvant être utilisés dans un four à micro-ondes

| Ustensiles | Remarques |
| --- | --- |
| Plats en pierre, céramique ou poteries | Les récipients fabriqués dans ces matériaux conviennent généralement pour une utilisation en micro-ondes mais en cas de doute, effectuez un test au préalable. |
| Vaisselle | Utilisez la vaisselle recommandée pour micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. N’utilisez pas de plats fêlés ou ébréchés. |
| Pots en verre | Enlevez toujours le couvercle. Utilisez les pots en verre pour chauffer les aliments jusqu’à une température moyenne. La plupart des pots en verre ne sont pas résistants à la chaleur et peuvent se briser. |
| Verrerie | Utilisez la verrerie recommandée pour micro-ondes seulement. Vérifiez s’il n’y a pas de bordure métallique. N’utilisez pas d’objets en verre fêlés ou ébréchés. |
| Sachet de cuisson pour four | Suivez les instructions du fabricant. Ne fermez pas le sachet avec une attache métallique. Faites quelques fentes dans le sachet pour permettre à la vapeur de s’échapper. |
| Assiettes et gobelets en papier | Utilisez ces éléments uniquement pour une cuisson / réchauffement à court terme. Ne laissez pas le four sans surveillance lors de la cuisson. |
| Plastique | Utilisez les ustensiles en plastique recommandés pour micro-ondes seulement. Suivez les instructions du fabricant. Ces ustensiles doivent porter l’indication « recommandé pour une utilisation dans un micro-ondes ». |
| Film d’emballage en plastique | Utilisez le film d’emballage en plastique recommandées pour micro-ondes seulement. Utilisez-les pour couvrir les aliments durant la cuisson pour retenir l’humidité. Ne laissez pas le film d’emballage en plastique toucher les aliments. |
| Thermomètres | Utilisez les thermomètres recommandés pour micro-ondes seulement (thermomètres pour les viandes et confiseries). |
| Papier sulfurisé | Utilisez le papier sulfurisé pour couvrir les aliments afin d’empêcher les éclaboussures et retenir l’humidité. |

ATTENTION : Certains ustensiles ayant une forte teneur en fer ou en plomb ne conviennent pas comme ustensiles de cuisson, assurez vous toujours que les ustensiles utilisés soient appropriés à une utilisation en micro ondes.

Matériaux ne devant pas être utilisés dans un four à micro-ondes

| Ustensiles | Remarques |
| --- | --- |
| Plateau en aluminium | Peut causer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat pouvant être utilisé dans un four à micro-ondes. |
| Carton alimentaire avec poignée en métal | Peut causer un arc électrique. Transférez les aliments dans un plat pouvant être utilisé dans un four à micro-ondes. |
| Ustensiles en métal ou avec garniture en métal | Le métal empêche l’énergie des micro-ondes de chauffer les aliments. Les garnitures en métal peuvent causer un arc électrique. |
| Attaches métalliques | Peuvent causer un arc électrique et peuvent déclencher un feu dans le four. |
| Sachet en papier | Peuvent déclencher un feu dans le four. |
| Mousse en plastique | La mousse en plastique peut fondre ou contaminer le liquide lorsqu’il est exposé à une température élevée. |
| Bois | Le bois peut sécher lorsqu’il est utilisé dans un four à micro-ondes et peut se fissurer ou craquer. |

Installation du plateau tournant

- Ne placez jamais le plateau en verre à l’envers. Le plateau en verre ne doit jamais être bloqué.

- Le plateau en verre et l’ensemble support du plateau tournant doivent toujours être installés dans le four lors de l’utilisation.

- Tous les aliments et contenants des aliments doivent toujours être placés sur le plateau en verre lors de l’utilisation.

- Si le plateau en verre ou l’ensemble support du plateau tournant est fissuré ou cassé, contactez votre centre de réparation agréé.

Installation du four sur un plan de travail

Enlevez tous les matériaux d’emballage et les accessoires. Examinez le four et vérifiez s’il ne comporte pas de dommages, comme des bosses, fissure ou une cassure sur la porte. Ne procédez pas à l’installation si le four est endommagé.

Intérieur du four : Enlevez tout film protecteur situé sur les surfaces intérieures du four à micro-ondes.

N’enlevez pas la couverture de mica de couleur marron clair qui est fixée à l’intérieur du four pour protéger le magnétron.

## Installation

Sélectionnez une surface plate fournissant suffisamment d’espace pour les conduits d’entrée et de sortie.
Un espace minimum de 7,5 cm est nécessaire entre le four et tout mur adjacent. Un côté doit être ouvert.

- Laissez un espace minimum de 30 cm au-dessus du four.

- N’enlevez pas les pieds situés en bas du four.

- Ne bloquez pas les ouvertures d’entrée et de sortie car cela pourrait endommager le four.

- Placez le four aussi loin que possible des appareils radio et TV. Le fonctionnement du four à micro-ondes peut causer des interférences sur la réception de la radio ou du téléviseur.

- Branchez votre four à une prise électrique murale. Assurez-vous que la tension et la fréquence sont les mêmes que celles qui sont indiquées sur la fiche signalétique du four.

AVERTISSEMENT : N’installez pas le four au-dessus d’une plaque de cuisson ou au-dessus de tout autre appareil produisant de la chaleur. S’il est installé près ou sur une source de chaleur, le four pourrait être endommagé et cela annulerait la garantie.

Instructions de fonctionnement

- Réglage de l’horloge

Lorsque le four à micro-ondes est branché à une source d’alimentation, l’afficheur indiquera "0:00" et une sonnerie retentira une fois.

- Appuyez une fois sur le bouton   pour sélectionner le mode de réglage de l’horloge, les chiffres des heures clignoteront.

- Tournez le bouton  pour régler les heures qui doivent être comprises entre 0 et 23.

- Appuyez sur le bouton , les chiffres des minutes clignoteront.

- Tournez le bouton  pour régler les minutes qui doivent être comprises entre 0 et 59.

- Appuyez sur le bouton  pour terminer le réglage de l’horloge.  ":" clignotera et l’heure s’allumera.

Remarque:	1) Si l’horloge n’est pas réglée, elle ne fonctionnera pas lorsque le four à micro-ondes sera en fonctionnement.

2) Durant la procédure de réglage de l’horloge, si vous appuyez sur le bouton , le four retournera automatiquement à son statut précédent.

- Cuisson aux micro-ondes

Appuyez une fois sur  et l’afficheur indiquera"P100. Appuyez plusieurs fois sur  ou tournez le bouton  pour sélectionner le réglage de puissance que vous désirez et "P100", "P80" "P50", "P30" ou "P10" s’affichera à chaque fois que le bouton est pressé. Puis, appuyez sur  pour confirmer et tournez  pour régler le temps de cuisson de 0:05 à 95:00. Appuyez de nouveau sur  pour démarrer la cuisson.

Exemple : Si vous désirez utiliser 80% de la puissance du four pour un temps de cuisson de 20 minutes, vous pouvez faire fonctionner votre four selon les étapes suivantes.

- Appuyez une fois sur  et l’afficheur indiquera"P100".

- Appuyez de nouveau sur  ou tournez le bouton  pour choisir une puissance de 80%.

- Appuyez sur  pour confirmer et l’écran affichera "P 80".

- Tournez le bouton pour régler le temps de cuisson jusqu’à ce que « 20 :00 » s’affiche.

- Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

Remarque: Les intervalles de durée lors du réglage du temps de cuisson sont les suivantes :

| 0−1 min | 5 secondes |
| --- | --- |
| 1−5 min | 10 secondes |
| 5−10 min | 30 secondes |
| 10−30 min | 1 minute |
| 30−95 min | 5 minutes |

Instructions concernant le bouton

| Ordre | Affichage | Puissance |
| --- | --- | --- |
| 1 | P100 | 100% |
| 2 | P80 | 80% |
| 3 | P50 | 50% |
| 4 | P30 | 30% |
| 5 | P10 | 10% |

- Cuisson au grill

- Appuyez une fois sur le bouton  et "G-1" s’affichera.

- Appuyez plusieurs fois sur  ou tournez le bouton  pour sélectionner la puissance du grill.  
Arrêtez de tourner le bouton lorsque "G-1" s’affiche.

- Appuyez sur le bouton  pour confirmer.

- Tournez le bouton  pour régler le temps de cuisson (le réglage de la durée doit être compris entre 0:05 et 95:00).

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer la cuisson.

Remarque: Deux bips sonores retentiront à moitié de la cuisson afin de vous prévenir de tourner les aliments. Vous pouvez laisser simplement les aliments sans les tourner. Mais afin d’obtenir une grillade uniforme, il est préférable de tourner les aliments. Une fois que les aliments ont été tournés, refermez la porte du four et appuyez sur le bouton  pour continuer la cuisson. Si vous préférez laisser les aliments à cuire sans les tourner, le four continuera à fonctionner normalement et fera retentir un bip sonore.

- Cuisson combinée

- Appuyez une fois sur le bouton  "G−1" s’affichera.

- Appuyez plusieurs fois sur  ou tournez le bouton  pour sélectionner la puissance du grill.  
.
Arrêtez de tourner le bouton lorsque "C−1","C−2","C−3" ou "C−4" s’affiche.

- Appuyez sur le bouton  pour confirmer.

- Tournez le bouton  pour régler le temps de cuisson (le réglage de la durée doit être compris entre 0:05 et 95:00).

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer la cuisson.

Remarque: Instructions sur la cuisson combinée

| Instruction | Affichage | Micro-ondes | Grill | Convection |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C−1 | ● |  | ● |
| 2 | C−2 | ● | ● |  |
| 3 | C−3 |  | ● | ● |
| 4 | C−4 | ● | ● | ● |

- Cuisson par convection (avec fonction de préchauffage)

La cuisson par convection permet de cuire des aliments comme avec un four traditionnel. Les micro-ondes ne sont pas utilisées dans ce mode. Il est recommandé de préchauffer le four jusqu’à une température appropriée avant de placer les aliments dans le four.

- Appuyez une fois sur le bouton  et "140" clignotera.

- Continuez d’appuyer sur  ou tournez le bouton  pour sélectionner la fonction de cuisson par convection.
Remarque: La température peut être choisie entre 140oC et 230 oC.

- Appuyez sur le bouton  pour confirmer la température.

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer le préchauffage. lorsque la température réglée de préchauffage sera atteinte, le four sonnera deux fois pour vous prévenir de placer les aliments dans le four.  La température de préchauffage s’affiche et clignote.

- Placez les aliments dans le four et fermez la porte du four. Tournez le bouton  pour régler le temps de cuisson (le réglage maximum est de 95 minutes).

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer la cuisson.

Remarque:

- La durée de cuisson ne peut pas être programmée avant que la température de préchauffage soit atteinte. Lorsque la température de préchauffage est atteinte, ouvrez la porte du four et programmez la durée de cuisson.

- Si la durée de cuisson n’est pas entrée avant 5 minutes, le four arrêtera la procédure de préchauffage. Le four fera retentir cinq bips sonores et se mettra en mode de veille.

- Cuisson par convection (sans fonction de préchauffage)

- Appuyez une fois sur le bouton  et "140" clignotera.

- Continuez d’appuyer sur  ou tournez le bouton  pour sélectionner la fonction de cuisson par convection.

- Appuyez sur le bouton  pour confirmer la température.

- Tournez le bouton  pour régler le temps de cuisson (le réglage maximum est de 95 minutes).

- Appuyez sur le bouton  pour démarrer la cuisson.

- Cuisson rapide

- En mode de veille, appuyez sur le bouton   pour démarrer la cuisson des aliments à la puissance de 100%, chaque pression augmentera le temps de cuisson de 30 secondes jusqu’à 95 minutes.

- En mode de cuisson par micro-ondes ou en mode de décongélation, chaque pression sur  ajoutera 30 secondes à la durée de cuisson.

- En mode de veille, tournez le bouton vers la gauche pour régler la durée de cuisson à une puissance de 100%, puis appuyez sur le bouton, puis appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

- Décongélation selon le poids

- Appuyez une fois sur le bouton  et "dEF1" s’affichera.

- Tournez le bouton  pour sélectionner le poids des aliments de 100 à 2000g.

- Appuyez sur le bouton   pour démarrer la décongélation.

- Décongélation selon une durée sélectionnée

- Appuyez deux fois sur le bouton   et "dEF2" s’affichera.

- Tournez le bouton  pour sélectionner la durée de décongélation.

La durée MAX est de 95 minutes.

- Appuyez sur le bouton   pour démarrer la décongélation. La puissance de décongélation est P30 et ne peut pas être changée.

- Minuteur de cuisson

- Appuyez deux fois sur le bouton , l’afficheur indiquera00:00 et l’indicateur de l’heure s’allumera.

- Appuyez sur les touches numériques pour entrer la durée de cuisson désirée (la durée de cuisson maximale est de 95 minutes.)

- Appuyez sur le bouton  pour confirmer le réglage et l’indicateur de l’heure s’allumera.

- Une fois que la durée sélectionnée du minuteur sera atteinte, l’indicateur de l’heure s’éteindra.  La sonnerie retentira 5 fois. Si l’horloge a été réglée (mode d’affichage de 12 heures), l’afficheur indiquera l’heure en cours.

- Cuisson à multi étapes

Deux étapes au maximum peuvent être programmées. En mode de cuisson à multi étapes, si l’une des étapes est la Décongélation, elle doit être la première étape programmée.

Exemple: Si vous désirez décongeler des aliments durant 5 minutes puis les faire cuire avec 80% de puissance durant 7 minutes, procédez comme suit :

- Appuyez deux fois sur le bouton  et "dEF2" s’affichera.

- Tournez le bouton  pour sélectionner la durée de décongélation jusqu’à ce que "5:00" s’affiche.

- Appuyez une fois sur le bouton   et "P100" s’affichera.

- Appuyez de nouveau sur le bouton   ou tournez le bouton  pour régler la puissance de micro-ondes à 80%.

- Appuyez sur le bouton   pour confirmer et l’écran affiche "P 80".

- Tournez le bouton  pour régler la durée de cuisson jusqu’à ce que "7:00" s’affiche.

- Appuyez sur le bouton   pour démarrer la cuisson, la sonnerie retentira une fois pour la première étape avant le compte à rebours du temps de décongélation ; la sonnerie retentira de nouveau au début de la deuxième étape. Lorsque la cuisson sera terminée, la sonnerie retentira cinq fois.

- Menu Automatique

- Tournez le bouton  vers la droite pour choisir le menu de "A-1" à "A-10" correspondant dans l’ordre au réchauffage automatique, cuisson de pommes de terre, cuisson de viande, cuisson de légumes, cuisson de poisson, cuisson de pâtes, cuisson de soupe, cuisson de gâteau, cuisson de pizza et cuisson de poulet rôti.

- Appuyez sur le bouton   pour confirmer.

- Tournez le bouton  pour choisir le poids par défaut indiqué dans le tableau des menus.

- Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

Exemple: Si vous désirez utiliser « Auto menu » pour faire cuire 350g de poisson.

- Tournez le bouton  dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que « A-5 » s’affiche.

- Appuyez sur le bouton   pour confirmer.

- Tournez le bouton  pour sélectionner le poids du poisson jusqu’à ce que  "350" s’affiche.

- Appuyez sur  pour démarrer la cuisson.

Remarque: Le menu pour les gâteaux est réalisé avec une cuisson par convection avec la fonction de préchauffage à 160 oC, et vous devez tout d’abord préchauffer le four. Lorsque la température de préchauffage est atteinte, le four fera retentir un bip sonore pour vous prévenir d’ouvrir la porte du four et insérer le gâteau puis appuyez sur le bouton  pour démarrer la cuisson.

Réglages des menus automatiques

| Menu | Poids (g) | Affichage | Puissance |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 Réchauffage | 150 | 150 | 100% |
|  | 250 | 250 |  |
|  | 350 | 350 |  |
|  | 450 | 450 |  |
|  | 600 | 600 |  |
| A2 Pommes de terre | 1 (environ 230g) | 1 | 100% |
|  | 2 (environ 460g) | 2 |  |
|  | 3 (environ 690g) | 3 |  |
| A3 Viande | 150 | 150 | 100% |
|  | 300 | 300 |  |
|  | 450 | 450 |  |
|  | 600 | 600 |  |
| A4 Légumes | 150 | 150 | 100% |
|  | 350 | 350 |  |
|  | 500 | 500 |  |
| A5 Poisson | 150 | 150 | 80% |
|  | 250 | 250 |  |
|  | 350 | 350 |  |
|  | 450 | 450 |  |
|  | 650 | 650 |  |
| A6 Pâtes | 50 (avec 450g d’eau) | 50 | 80% |
|  | 100 (avec 800g d’eau) | 100 |  |
|  | 150 (avec 1200g d’eau) | 150 |  |
| A7 Soupe | 200 | 200 | 100% |
|  | 400 | 400 |  |
|  | 600 | 600 |  |
| A8 Gâteau | 475 | 475 | Préchauffage à 160oC |
| A9 Pizza | 200 | 200 | C-4 |
|  | 300 | 300 |  |
|  | 400 | 400 |  |
| A10 Poulet | 500 | 500 | C-4 |
|  | 750 | 750 |  |
|  | 1000 | 1000 |  |
|  | 1200 | 1200 |  |

- Fonction d’informations

- En mode de cuisson par micro-ondes, par grill et combinée, appuyez sur le bouton, la puissance en cours s’affichera durant 2 à 3 secondes. Après 3 secondes, le four se remettra dans le mode précédent.

- En mode de cuisson, appuyez sur  pour afficher l’heure et l’heure en cours s’affichera durant 3 secondes.

- Fonction de verrouillage pour les enfants

Verrouillage : En mode de veille, appuyez sur  durant 3 secondes, le four sonnera d’un long bip sonore confirmant l’accès au mode de verrouillage et l’indicateur de verrouillage s’affichera, si l’horloge a été réglée, autrement l’afficheur indiquera.

Pour sortir du mode de verrouillage : En mode de verrouillage, appuyez sur  durant 3 secondes, le four sonnera d’un long bip sonore confirmant que le four est déverrouillé.

- Spécifications

- Le four sonnera une fois lorsque le mode de cuisson à multi-étapes sera activé.

- doit être pressé pour continuer la cuisson si la porte est ouverte durant la cuisson.

- Une fois que le programme de cuisson a été réglé, si le bouton  n’est pas appuyé avant 1 minute, l’heure en cours s’affichera et le réglage sera annulé.

- Le four sonne cinq fois pour vous avertir que la cuisson est terminée.

## Nettoyage

Assurez-vous de débrancher l’appareil de la source d’alimentation.

- Nettoyez les parois intérieures du four avec un chiffon légèrement humidifié d’eau.

- Nettoyez les accessoires avec de l’eau savonneuse.

- Le cadre de la porte, les scellés et les parties voisines doivent être soigneusement nettoyés avec un chiffon humide lorsqu’ils sont sales.

# GUIDE DE DÉPANNAGE

| Normal |
| --- |
| La lumière du four est faible | Lors d’une cuisson à faible puissance, la lumière du four peut devenir pâle. Cela est normal. |
| De la vapeur s’accumule sur la porte et de l’air chaud sort des conduits | Lors de la cuisson, de la vapeur peut s’extraire des aliments. La plus grande quantité sortira par les conduits. Mais un peu de vapeur pourra s’accumuler sur une surface froide comme la porte du four. Cela est normal. |

| Problème | Cause possible | Solution |
| --- | --- | --- |
| Le four ne se met pas en marche. | Le câble d’alimentation n’est pas branché correctement. | Débranchez. Puis branchez de nouveau le câble d’alimentation après 10 secondes. |
|  | Le fusible grillé ou le disjoncteur est activé. | Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur (réparé par un agent d’entretien qualifié). |
|  | La prise électrique n’est pas alimentée. | Testez la prise avec un autre appareil électrique. |
| Le four ne chauffe pas. | La porte n’est pas fermée. | Vérifiez si la porte est correctement fermée. |
| Le plateau tournant en verre fait du bruit lorsque le four à micro-ondes fonctionne. | L’axe tournant est sale. | Nettoyez les pièces sales. |

# DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel à titre indicatif seulement peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d’après les descriptions effectuées dans ce manuel.

# MARQUES COMMERCIALES

CARREFOUR HOME est une marque enregistrée de Carrefour group. Tous les autres noms de sociétés sont des marques déposées, des marques enregistrées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

# MISE AU REBUT DU PRODUIT

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cela signifie que ce produit doit être traité conformément à la directive européenne 2002/96 /EC de sorte qu'il puisse être recyclé ou démonté de manière à limiter son impact sur l’environnement.

Pour plus d'informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales.

Les produits électroniques qui ne font pas l'objet d'un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé humaine en raison des substances nocives qu'ils contiennent.

Poids net: 20kg

# Comments

41

Peu clair

# Text boxes

Moyeu (en dessous)

Plateau en verre

Axe tournant

Assemblage de l’ensemble support du plateau tournant

ESPACE OUVERT

30cm

7,5cm

7,5cm